## Slide 1: Hărți electronice de navigație maritimă(ENC) și fluvială (IENC)
Notes: Ghidul privind rutele recomandate de navigatie (Sailing Directions);
Cartea pilot a Mării Negre
Cartea farurilor şi a mijloacelor radiotehnice din Marea Neagră
Avizele pentru navigatori ce cuprind date recente oceanografice, geografice, hidrografice, meteorologice şi hidrologice

## Slide 2: Ce este un ENC ? Electronic Navigational Charts
Un set de date vectoriale bazat pe standardul S-57 ce permite schimbul de date digitale hidrografice între instituții și distribuția datelor hidrografice către diverși utilizatori
Sunt utilizate in aplicații software de tip ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)
IHO-International Hydrographic Organization www.iho.shom.fr –fondată în 1921 pentru a crește siguranța navigației și protectia mediului marin.

## Slide 3: Istoricul S57
Ediții inițiale
  1987: DX-87
  1990: S-57/DX-90
  1994: S-57 versiunea 2
  1996: S-57 Ediția 3.0
Ediția curentă
  2000: S-57 Ediția 3.1, similara cu Ediția 3.0 dar cu 40 de noi atribute
  2001: “will remain valid indefinitely” (IHO, Nov 2001)
  S-100 - nou standard
De ce S-57 a fost adoptat?
  A fost adoptat de marii producători de hărți maritime şi echipamente ECDIS
  Este independent de platformă
  Permite cartarea detaliată

## Slide 4: Standarde IHO conexe cu S-57
  S-52 – Specificațiile privind conținutul și aspectul ECDIS
  S-58 – Recomandări privitoare la validarea ENC-urilor
  S-62 – Coduri ale agențiilor producătoare de hărți
  S-63 – Protecţia/encriptarea datelor

## Slide 5: Ce este un IENC ? Inland Electronic Navigational Charts
Căile navigabile pe ape interioare (Amazon, Rin, Dunarea, Volga) au elemente şi regulamente specifice (semnale specifice, marcaje, reglementări de trafic)
Informațiile despre adâncimi nu sunt raportate la nivelul mării, ele sunt raportate la puncte de cotă specifice pentru sectoarele de râu
Hărțile IENC necesită informații suplimentare pentru planificarea voiajelor:
  dimensiunea podurilor
  dimensiunea ecluzelor
  orarul de operare pentru ecluze

## Slide 6: S-57 Data Model
Informaţia în S-57 este stocată ca ‘obiect’
  Obiectele conţin informaţia descriptivă
    ~170 clase de obiecte (straturi hartă)
    ~190 clase de atribute
  Obiectele spaţiale conţin
    Latitudine, longitudine, cota etc.
Notes: S-57 Object
  an identifiable set of information in the S-57 Data Model
Feature Object
  an object which contains the non-positional information about real world entities
  a feature object is encoded as a ‘feature record’ in the S-57 data structure
Attributes
  a characteristic of an object, implemented by a defined attribute acronym, a definition and applicable values
Spatial Object
  an object which contains locational information about real world entities
  a spatial object is encoded as a ‘spatial record’ in the S-57 data structure

## Slide 7: S-57 Examplu obiect S57
55.35° N
12.41º E
Un ajutor de navigaţie este alcătuit dintr-o geamandură şi un semnal luminos - deci obiecte nonspaţiale cu atributele aferente
BCNLAT LIGHTS
BCNSHP LITCHR
COLOUR COLOUR
CATLAM ...
...
Asociate unui obiect spaţial
Notes: Feature Objects contain descriptive attributes and do not contain any geometry (shape and position of a real world entity). In other words, the feature object would store the shape and colour attributes of a buoy, beacon, etc.
Spatial Objects must contain geometry (location information) and may also contain descriptive attributes. For example, the spatial object would store the real world position of a buoy, beacon, etc.
Relationships
  a feature object is located by a relationship to one or more spatial objects
  a feature object may exist without referencing a spatial object
  each spatial object must be referenced by a feature object

## Slide 8
S-57 Straturi
Cable area CBLARE
Cable overhead
Cable submarine
Canal CANALS
Causeway CAUSWY
Coastline COALNE
Crane CRANES
Current - non - gravitational CURENT
Custom zone CUSZNE
Dam DAMCON
Daymark DAYMAR
Deep water route part DWRTPT
Depth area DEPARE
Depth contour DEPCNT
Distance mark DISMAR
Dock area DOCARE
Dredged area DRGARE
Accuracy of data M_ACCY
Compilation scale of data M_CSCL
Coverage M_COVR
Navigational system of marks M_NSYS
Production information M_PROD
Quality of data M_QUAL
Anchorage area ACHARE
Beacon cardinal
Beacon lateral
Berth BERTHS
Bridge BRIDGE
Built-up area BUAARE
Buoy cardinal
Buoy lateral
Buoy special purpose/general
Top mark TOPMAR
Traffic Separation Line TSELNE
Traffic Separation Scheme Boundary TSSBND
Traffic Separation Scheme Crossing TSSCRS
Traffic Separation Scheme Lane part TSSLPT
Traffic Separation Scheme Roundabout TSSRON
Traffic Separation Zone TSEZNE
Underwater rock / awash rock UWTROC
Unsurveyed area UNSARE
Water turbulence WATTUR
Waterfall WATFAL
Weed/Kelp WEDKLP
Wreck WRECKS

## Slide 9: S-57 - Puncte
  Geamanduri, mărci la sol, cardinale
  Obstrucţii epave, stânci
  Construcţii
  Facilităţi portuare
  Lumini
  Dane, bolarzi, macarale
12.41º E
Feature Objects
Spatial Objects
55.35º N
BCNCAR
Notes: Points are vector spatial objects having zero dimension - also called ‘Nodes’.

## Slide 10: S-57 Data Model: 1. Points (cont)
Obiecte care utilizeaza aceeași informație spațială
12.41º E
Feature Objects
Spatial Objects
55.35º N
TOPMAR
BCNCAR
LIGHTS
Notes: Point objects sharing a spatial location/object are related using a ‘Master/Slave Relationship’

## Slide 11: S-57 Linii
  Linia coastei
  Țărmuri artificiale
  Izolinii
  Zone ancorare
  Trasee navigabile
  Rețele
  Drumuri, căi ferate
Feature Objects
Spatial Objects
COALNE
X,Y, X,Y, X,Y, X,Y, X,Y, …...
Notes: Lines are vector spatial objects having one dimension - also called ‘Edges’.

## Slide 12: S-57 Arii
  Zona terestră, zona cu apă
  Docuri, ecluze
  Zone de ancorare
  Porturi
  Zone de separație a traficului
  Construcții
Feature Objects
Spatial Objects
RESARE
X,Y, X,Y, X,Y, X,Y, X,Y, …...
X,Y, X,Y, X,Y, X,Y, X,Y, …...
Notes: Areas are vector spatial objects having two dimensions - also called ‘Faces’.

## Slide 13: S-57 Data - S-52 Display
S-57 un standard de stocare şi transfer
  Nu conţine simbologie
Standardul S-52 defineşte
  Modul de prezetare, culori
  Simbologia pentru datele S-57
  Modul de vizualizare în sistemele
  ECDIS
Notă: ca regula utilizatorii ENC pot
  Avea un anumit control asupra a ce este afișat, dar nu pot altera modul în care este afișată informația
Notes: S-52 was developed by the IHO and the IMO (International Maritime Organization), and defines the IMO Performance Standards for Electronic Chart Display & Information Systems.
S-57 Data Presentation
“The model described in the S-57 Standard does not contain any rules for the presentation or display of information. It provides only the means for the factual description of the real world. The presentation of this information may vary to suit a particular use. The concept of keeping information storage independent of presentation provides for greater versatility and flexibility. It allows the same data to be used for many purposes without requiring any change to its structure or content.” (S-57 Part 2, Chapter 3)

## Slide 14: Simbologie condiţionată S52

## Slide 15: Simbologie S52

## Slide 16: Exemplu simbologie S52

## Slide 17: Exemplu simbologie S52

## Slide 18: Semnale costiere

## Slide 19: Indicatori Kilometrici

## Slide 20: Celule ENC pentru navigație
Celulele de hartă ENC pot avea un singur scop navigabil
  Scopul este dat de către numele celulei (scara de afișare sau poziția km)
Celulele cu acelaşi scop se pot suprapune dar datale de navigație trebuie să provină dintr-o singură celulă
  Datele de navigație se pot repeta în celule cu scopuri de navigație diferite, pentru aceeaşi zonă geografică
1 | Overview | Mai mici de 1:500,000 (planificare de rute; traversări oceane)
2 | General | 1:150,001 - 1:500,000 (navigaţie ocean, apopiere de coastă; planificare de rute)
3 | Coastal | 1:50,001 - 1:150,000 (navigaţie costieră)
4 | Approach | 1:20,001 - 1:50,000 (apropiere de porturi, canale, ecluze, trafic congestionat)
5 | Harbour | 1:2,001 - 1:20,000 (navigare în porturi, rasuri şi canale, ancoraj)
6 | Berthing | Mai mari de1:2,000 (detalli de ancoraj)
7 | River | 1:10,000
Notes: S-57 does not define scale ranges for the different navigational purposes
Typical scale ranges might be:
1. Overview smaller scales than 1:500,000 (route planning; ocean crossing)
2. General 1:150,001 - 1:500,000 (navigating oceans, approaches to coasts; route planning)
3. Coastal 1:50,001 - 1:150,000 (navigating along coastline, inshore or offshore)
4. Approach 1:20,001 - 1:50,000 (navigating the approaches to ports/major channels;
or through intricate or congested waters)
5. Harbour 1:2,001 - 1:20,000 (navigating within ports, harbours, rivers and
canals; for anchorages)
6. Berthing larger scales than 1:2,000 (detailed aid to berthing)

## Slide 21: Sistemul de coordonate ENC
Latitudine şi Longitudine în Decimal Degrees
  Datum WGS84
  Nu este permisă existenţa coordonatelor proiectate în ENC
Precizia de poziționare – aleasă de producator
  Fracțiuni de decimal degrees
Înălțimi și adâncimi în metri
  Rezoluția batimetriei va fi de 0.1 metri
  Masurătorile în picioare (ft) vor fi convertite la metri
Distanțe: mile nautice sau metri
Notes: Refer to S-57 Appendix B.1 ENC Product Specification - Ch 4 Cartographic Framework
Note:
S-57 permits data with
  different map projection (e.g. UTM, etc.) coordinates
  different ellipsoids
  different units, e.g. feet
  different resolutions of soundings ...
… however, only the above values are permitted in S-57 ENC cells

## Slide 22: Producatori ENC/IENC
ROMÂNIA
  RO – 1300 -Direcţia Hidrografică Maritimă
  3R – 16203 - A.F.D.J. R.A. Galaţi
Software pentru producerea hărţilor
  SevenCS
  Caris
  ESRI
Software vizualizare free
  SeeMyENC
  Easy View

## Slide 23: IENC Inland Electronic Navigational Chart

## Slide 24: OGR/GDAL - S57 Control Options
IHO S-57 read access (http://home.gdal.org/projects/s57/index.html)
  s57objectclasses.csv
  s57attributes.csv
  s57agencies.csv
UPDATES=APPLY/IGNORE
SPLIT_MULITPOINT=ON/OFF
ADD_SOUNDG_DEPTH=ON/OFF
RETURN_PRIMITIVES=ON/OFF
  IsolatedNode
  ConnectedNode
  Edge