## Slide 1
Analiza imaginilor bazată pe obiecte sau
un nou mod de a privi realitatea geografică
Ovidiu CSILLIK
Seminar "Soluţii libere open source pentru prelucrarea şi reprezentarea datelor geospaţiale",
15-16 noiembrie 2013 - Timişoara
Universitatea de Vest din Timișoara | Departamentul de Geografie

## Slide 2: Analiza imaginilor bazată pe obiecte

## Slide 3: Analiza imaginilor bazată pe obiecte
a. rezoluţie mică – tehnici sub-pixel
b. rezoluţie medie – tehnici bazate pe pixeli
c. rezoluţie mare – regionalizarea pixelilor în obiecte
(Blaschke, 2010)

## Slide 4: Analiza imaginilor bazată pe obiecte
OBIA în contextul aplicaţiilor geografice  GEOBIA
Foloseşte metode şi tehnici din GIS şi Teledetecţie – abordare inteligentă
2 părţi – Segmentarea imaginilor şi clasificarea obiectelor
Segmentare
Clasificare
Segmentare
Clasificare

## Slide 5: Obiectele din realitate

## Slide 6: Percepţia vizuală

## Slide 7: Recunoaşterea obiectelor

## Slide 8: Percepţia obiectelor şi contextul imaginii

## Slide 9: Reprezentarea cunoştinţelor

## Slide 10: Rolul experienţei
Definiens, 2004
Râu: proprietate spectrală: albastru (apă); formă elongată, cvasi-liniară
Parc municipal: proprietate spectrală: verde (vegetaţie); context spaţial: înconjurat de aşezarea urbană

## Slide 11: Segmentarea imaginilor
SEGMENTARE --- Proces natural ?

## Slide 12: Ce este segmentarea ?
Spaţiul este secţionat în bucăţi (segmente/obiecte)
Obiectele ar trebui să aibă dimensiuni asemănătoare
Întreg spaţiul este acoperit
Nu există “găuri” sau suprapuneri de segmente
Regionalizare: bottom-up
Exemplu: regionalizarea României (comune, judeţe, regiuni, România)

## Slide 13: Segmentarea multi-scalară - Teoria ierarhică
Realitatea geografică este complexă şi structurată ierarhic
Poate fi descompusă în reprezentări scalate
Relaţionarea obiectelor la diferite scări
Mimarea percepţiei umane

## Slide 14: Scara
Dimensiunea obiectelor
Obiecte diferite – scări diferite
În funcţie de altitudine şi distanţă, putem vedea anumite obiecte

## Slide 15: Omogenitatea
Conceptul de bază în segmentarea bazată pe regionalizare
Regiuni: omogenitate internă maximă şi eterogenitate externă maximă (diferenţe)
Multi-resolution segmentation
Tehnică de agregare a obiectelor bottom-up
Pot fi integrate diverse caracteristici, precum:
  valori ale layerelor, proprietăţi geometrice, texturale, ierarhice, topologice sau apartenenţa la anumite clase.
Care sunt scările potrivite ?!?

## Slide 16: Multi-resolution segmentation
CARE SUNT SCĂRILE POTRIVITE ?!?
Estimation of Scale Parameter (ESP) (Drăguţ et al., 2010)
Estimation of Scale Parameter 2 (ESP2) (Drăguţ et al., under review)
    Nr. layere (ex. benzi spectrale) nelimitat
    3 niveluri extrase automat pe baza graficului de varianţă locală
    Automatizare şi transferabilitate

## Slide 17: Multi-resolution segmentation
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3

## Slide 18: Clasificarea bazata pe obiecte
Analogia YIN-YANG
Segmentare – Pre-clasificare – Segmentare etc.
Pixelul este clasificat individual
Rezoluţie mare: efectul “salt-and-pepper”
Influenţată de georeferenţierea imaginilor şi variabilitatea mare a informaţiei spectrale pentru o anumită clasă
Agregarea pixelilor în obiecte şi clasificarea acestora
Informaţii suplimentare: geometrice, texturale sau topologice
Reflectă mult mai bine realitatea
Influenţată de erorile segmentării imaginilor: supra-segmentare, respectiv sub-segmentare
PIXELI
OBIECTE

## Slide 19: Categorii de obiecte
Obiecte bona fide
Obiecte compozite
Obiecte fiat

## Slide 20: Producerea seturilor de reguli
LOGICĂ
CODIFICARE ÎN REGULI
TRANSPARENŢĂ
PROVOCĂRI
Transpunerea cunoştinţelor în setul de reguli

## Slide 21: Sumar
Analiza imaginilor bazata pe obiecte – o alternativă viabilă pentru procesarea şi extragerea de informaţii din imaginile satelitare de rezoluţie mare şi foarte mare.
Cele două etape, segmentarea şi clasificarea imaginii, sunt strâns relaţionate şi dependente de parametrizarea specifică fiecărei scene.
Percepţia obiectelor din realitate, rolul experienţei şi reprezentarea cunoaşterii realităţii constituie un important aspect în obţinerea rezultatelor dorite.
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !