## Slide 1: Harta Județului Prahova
o n o u ă a b o r d a r e

## Slide 2: Universitatea din București Facultatea de Geografie
Bogdan Olariu, Cezar Buterez, Bogdan Mihai,
Marina Rujoiu-Mare, Ionuț Cruceru
Seminar “Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”
24-25 aprilie 2015 – Cluj-Napoca

## Slide 3: De ce? sau... Context
Reeditarea colecției de monografii a județelor României sub egida
Academiei Române – Institutul de Geografie
Obiective
Crearea unei noi hărți generale a Județului Prahova pentru ediția a doua a monografiei, utilizând metode moderne (GIS, teledetecție) cu scara 1:150.000
Redefinirea ideei de Hartă Generală a unei regiuni – o hartă sintetică a elementelor geografice cheie
Integrarea într-o singură hartă a tutuor elementelor principale prezentate în monografie utilizând un număr limitat de simboluri și multiple surse de date geospațiale.
Cartarea caracterelor geografice contemporane și reliefarea diferențelor dintre elementele naturale și antropice (elemente contemporane și istorice)
Validarea hărții utilizând corelații calitative cu seturi de date independente și cartări din teren.

## Slide 4: atunci
Volumul primei ediții
Niculescu, Gh., Velcea, I. (1973) Județul Prahova, Colecția Județele Patriei, 164 pag.
1:200.000 hartă generală
A doua ediție (in press)
Mihai, B., Nedelcu, A., Buterez, C., (coord.) (2015) Județul Prahova, Colecția Județele României, ca. 600 pag., 1:150.000 harta generală
acum

## Slide 5: Dar ce înseamnă o hartă generală?
PRAHOVA

## Slide 6: Cum am gândit?
REZULTAT FINAL
Actualizare
Cartografie
Validare în
teren
Colectare date
Asamblare
GIS

## Slide 7: Date? ... Unde ? Unde?
Colectare date
Straturi tematice | Structura datelor | Sursa datelor
Topografie | Vector (curbe de nivel) Raster (umbrirea) | EU DEM model digital 25 m (accesat 02/2014)
Cote | Vector (puncte) | Harta topografică 1:25000 (1981)
Hidrografie | Vector – line, poligon (râuri, lacuri) | Atlasul cadastral al apelor (2004)
Acoperirea cu pădure | Vector (poligon) | Corine Land Cover CLC 2006 (accesat March 2013)
Acoperirea cu vii | Vector (poligon) | Corine Land Cover CLC 2006 (accesat March 2013)
Rețeaua de drumuri și străzi | Vector (linie) | Open Street Map (accesat January 2014) Ministerul Transporturilor
Rețeaua de căi ferate (active , inactive) | Vector (linie) | Ministerul Transporturilor

## Slide 8
Straturi tematice | Structura datelor | Sursa datelor
Așezări | Vector (poligon) | Corine Land Cover CLC 2006 (accesat March 2013) Ortofotoplan ANCPI 2005
Geomorfosituri | Vector (linie, punct) | Ortofotoplan ANCPI 2005 București1:5000 Cartări în teren Bibliografie
Elemente istorice/culturale (monumente, situri) | Vector (punct) | Bibliografie (inclusiv documente istorice) Cartări în teren
Elemente industriale (parcuri industriale, fabrici, cariere și mine) | Vector (punct) | Ortofotoplan ANCPI 2005 București1:5000 Hărți istorice Cartări în teren
Agricol (stâne, ferme) | Vector (punct) | Ortofotoplan ANCPI 2005 București1:5000 Hărți istorice Cartări în teren
Infrastructură socială și turistică (cabane, comunicații etc.) | Vector (linie, punct) | Master Planul Județului Prahova (2002, actualizat 2012) Master planurile urbanistice Cartări în teren
Toponime | Bază de date | Harta topografică 1:25000 (1982), Hărți militare 1:20000 (1914-1950)
Limite administrative (limitele de județ) | Vector (punct) | ANCPI București (accesat Decembrie 2012)
Colectare date

## Slide 9: 1 + 1 = ?
EU-DEM
Utilizare terenuri (păduri și vii)
Hidrografie
Curbe de nivel
Așezări
Rețeaua de transport
Alte elemente: monumente, muzee, biserici, centre industriale etc
= .....
Asamblare
GIS

## Slide 10: Primele rezultate
Asamblare
GIS

## Slide 11: Testarea ...
Validarea datelor în teren
Drumuri / Așezări / Obiective turistice / Zone industriale etc
Validare în
teren

## Slide 12: Culese din teren …

## Slide 13: Culese din teren …

## Slide 14: Înapoi la masa de lucru
Corectarea datelor validate în teren
Adăugarea de noi date
Proiectarea datelor pentru exportul către etapa cartografică
Și apoi....
Validare ... Validare ... Validare [........] ∞
Actualizare

## Slide 15: Hocus Pocus și ...
Etapa cartografică:
Transferul elementelor de tip raster
Stilizarea temelor din hartă (linii, puncte, poligoane)
Ajustări ... generalizări ...
Crearea și inserarea simbolurilor specifice (la nivel de punct)
Adăugarea toponimelor
Adăugarea elementelor marginale
Definitivarea hărții în ansamblu
Cartografie

## Slide 16: Before and after
Cartografie
Valea Teleajenului și
Dealurile Priporului

## Slide 17: Before and after
Cartografie
Valea Superioară a Prahovei

## Slide 18: Before and after
Cartografie
Zona Ploiești

## Slide 20: Rasterul
Cartografie
Etape:
Prelucrare GIS (ArcGIS 10.1)
Prelucrare Adobe Photoshop CS 3
Prelucrare în CorelDraw X3

## Slide 21: Generalizare
Aspecte:
Smplificarea vectorilor de tip linie (căi ferate, zone de triaj, drumuri, străzi, așezări)
Eliminarea suprapunerilor de vectori (drumuri, intersecții, ape etc)
Eliminarea conflictelor (alte suprapuneri de date)
Cartografie

## Slide 23: Simbologie
Aspecte:
Ajustarea fiecărui element de pe hartă
Stilizarea liniilor, poligoanelor și a elementelor de tip punct
Rectificări la nivel de culoare, grosimea liniei, combinații de culori și linii, model etc
Crearea și inserarea de noi simboluri în Inkscape 0.91
Plasarea atentă a fiecărui simbol
Omogenizarea elementelor la nivel de culoare
și design cartografic
Cartografie

## Slide 25: Toponime
Particularități:
Identificarea toponimelor specifice locului (conform cu documentele de atestare și apoi cu uzanța locală)
Plasarea atentă, manual, a fiecărui toponim pe hartă
Inserarea diferențiată a toponimelor ce aparțin așezărilor desființate administrativ (dar a căror identitate încă există)
Cartografie

## Slide 27: Elementele marginale
Aspecte generale:
Legenda
Profilul topografic
Indexul
Alte informații ajutătoare
Cartografie

## Slide 31: Harta ...
REZULTAT FINAL

## Slide 32: Harta generală a Județului Parhova
REZULTAT FINAL

## Slide 33: Harta generală a Județului Parhova
REZULTAT FINAL

## Slide 35: În loc de concluzii ...
Culegerea datelor pentru hartă poate presupune numeroase dificultăți
Nu există o formulă tipică de realizare a unei hărți generale, dar sunt elemente ce nu trebuie omise
La o hartă generală etapa GIS trebuie mereu succedată de cea Cartografică
Talentul artistic crește nota de originalitate a hărții
La acest nivel detaliile sunt foarte importante

## Slide 36
v ă m u l ț u m i m !