## Slide 1: Analiza schimbărilor survenite în acoperirea terenurilor, prin utilizarea datelor multi-temporale Landsat
Rujoiu-Mare Marina-Ramona
Universitatea din București
Facultatea de Geografie
“Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”
24-25 aprilie 2015, Cluj-Napoca

## Slide 2: Structura
Specificarea condiționărilor care stau la baza alegerii imaginilor satelitare ce urmează a fi integrate în analiza multi-temporală;
Prezentarea fluxului de lucru în analiza schimbărilor survenite în acoperirea terenurilor;
Rezultatele analizei change detection;

## Slide 3: Analiza multi-temporală
Identificarea și măsurarea schimbărilor de-a lungul timpului din peisaj, prin analiza datelor multi-temporale (minim două serii de date);
Diferențierea entităților este bazată pe tipul și magnitudinea schimbărilor;
Rezultatele furnizate de algoritmii digitali pentru analiza schimbărilor sunt: binare simple “change vs no change” sau mai detaliate “from-to”, care identifică schimbări dintr-o clasă de acoperirea terenurilor în alta;

## Slide 4: De ce avem nevoie?
Minim două serii de date temporale;
Imaginile multi-temporale să fie preluate cu sisteme asemănătoare;
Ideal ar fi ca datele utilizate în analiza schimbărilor să fie achiziționate de către un sistem de senzori care păstrează constante rezoluțiile spațială, spectrală, radiometrică, temporală, dar și unghiul de scanare.

## Slide 5: Considerații Geometrice
Rezoluția spațială să fie identică;
Imaginile multi-temporale trebuie să fie co-înregistrate spațial;
Datum, proiecție, coordonate identice;
Imaginile să fie preluate din același unghi de scanare (look angle), pentru ca reflectanța spectrală a obiectelor să fie asemănătoare;

## Slide 6: Considerații Spectrale
Rezoluția spectrală (numărul de benzi, lungimea de undă a benzilor) să fie pe cât posibil constantă;
Lungimea de undă a benzilor nu trebuie să fie identică, însă apropiată;

## Slide 7: Considerații Radiometrice
Landsat TM, ETM+ 8-bit (valori între 0 și 255)
Landsat OLI 16-bit (valori între 0 și 65.536)
Rezoluția radiometrică a datelor multi-temporale trebuie să fie constantă;
Sursa: Jersen

## Slide 8: Considerații Temporale
Imagini din același sezon vegetativ pentru a minimiza diferențele fenologice ale plantelor;
Imagini preluate la același moment din zi, pentru a diminua efectul unghiului diurnal al Soarelui, care cauzează diferențe în proprietățile reflectanței;
Sursa: Jersen

## Slide 9: Alegerea datelor: Zona subcarpatică dintre văile Prahova și Teleajen
Landsat 2 MSS
Combinație NIR/R/G 654
13.09.1976, 8:15:51
Landsat 5 TM
Combinație NIR/R/G 432
14.09.1987, 8:29:58
Landsat 7 ETM+
Combinație NIR/R/G 432
14.10.2001, 8:51:20
Landsat 8 OLI
Combinație NIR/R/G 543
24.09.2014, 9:03:13

## Slide 10: Flux de lucru
Imagini satelitare Landsat
Landsat TM sept. 1987
Landsat OLI sept. 2014
Corecție atmosferică
Eliminarea umbririi impuse de fragmentarea reliefului
Analiza schimbărilor
Corecție atmosferică
Eliminarea umbririi impuse de fragmentarea reliefului
Co-înregistrarea imaginilor

## Slide 11: Pasul 1. Corecția atmosferică
Normalizarea imaginii; aducerea obiectelor identice din imagine la aceeași rezoluție spectrală;
Landsat 8 OLI
Combinație 432
Imagine inițială
Landsat 8 OLI
Combinație 432
Imagine corectată radiometric
(corecția atmosferică)

## Slide 12: Pasul 2. Corectarea efectului umbririi
Umbrirea determină alterarea signaturilor spectrale în benzile vizibilului;
Normalizarea prin rapoarte de benzi spectrale precede etapa clasificărilor de pixeli: NIR/Red, SWIR1/Red, SWIR2/Red;
Landsat 5 TM, septembrie 1987
Combinație NIR/SWIR1/R 453
Landsat 5 TM, septembrie 1987
Combinație 4/3 5/3 7/3

## Slide 13: Pasul 3. Co-înregistrarea imaginilor
Landsat 5 TM, septembrie 1987
Combinație 321, culori naturale
Landsat 8 OLI, septembrie 2014
Combinație 432, culori naturale
Subcarpații între Prahova și Teleajen
-repoziționarea pixelilor astfel încât să se suprapună imaginile; același număr de linii și coloane;

## Slide 14: Pasul 4. Analiza schimbărilor
Formă de analiză cantitativă;
Arată dinamica peisajului între două momente temporale;
Există mai multe procedee pentru a determina schimbările între două intervale de date:
Diferențierea imaginilor multi-temporale;
Raportul imaginilor multi-temporale;
Analiza pe baza regresiei lineare;
Analiza vectorilor de schimbare;
Analiza prin componente principale;
Analiza prin NDVI;
Diferențierea selectivă a clasificărilor de pixeli din imaginile multitemporale.

## Slide 15: Diferențierea imaginilor multi-temporale
Image Differencing = imagine T1 – imagine T2
Se realizează la nivel de bandă;
Rezultă o nouă imagine în scară de gri, unde:
-valori > 0 (tonuri deschise) arată o creștere a reflectaței elementelor de mediu;
-valori = 0 (tonuri inchise-negru) arata areale nemodificate;
-valori < 0 (tonuri de gri inchis) scădere a reflectanței;
Change detection prin diferențierea imaginilor în banda Verde (Visibil)
1987-2014

## Slide 16: Raportul imaginilor multi-temporale
= imagine T1 / imagine T2
Se realizează la nivel de bandă;
Imaginea rezultată este mai expresivă decât cea rezultată prin diferențiere;
Rezultă o nouă imagine în scară de gri (valori între -1 și 1), unde:
-valori apropiate de 1 (tonuri deschise) pixeli cu reflectanță aproape egală, nemodificați;
-valori între 0,1 și 0,5 (tonuri inchise) reflectă schimbare;
-valori apropiate de 0 (tonuri de spre negru);
Change detection prin diferențierea imaginilor în banda Verde (Visibil)
1987-2014

## Slide 17: Analiza vectorilor de schimbare
-compararea seturilor de date și reliefarea modificărilor la nivel de signaturi spectrale;
-arată deplasarea pixelilor de la momentul T1 la momentul T2;
-se realizează prin plotarea acelorași două benzi din cele două imagini și compararea diagramelor;
Landsat 5 TM, septembrie 1987
Plotarea 2D a benzilor 2(G) și 3 (R)
Landsat 8 OLI, septembrie 2014
Plotarea 2D a benzilor 3(G) și 4(R)

## Slide 18: Diferențierea selectivă a clasificărilor de pixeli
Rezultă o imagine a schimbării care reflectă transformarea unei clase de acoperirea terenurilor în alta;
Există posibilitatea abordării statistice a transformărilor și a unor interpretări de date cantitative;
Flux de lucru:
T1: Landsat 5TM sept. 1987
T2: Landsat 8OLI sept. 2014
Rapoarte de benzi spectrale
4/3 5/3 7/3
Rapoarte de benzi spectrale
5/4 6/4 7/4
Selectare ROI
Selectare ROI
Clasificare supervizată:
Maximum Likelihood
Clasificare supervizată:
Maximum Likelihood
Change detection T1-T2

## Slide 19
Zonele de interes:
Păduri
Areale cu vegetație ierboasă
Terenuri agricole
Spațiu construit
Ape
Landsat 5 TM, septembrie 1987
Clasificare Supervizată
Landsat 8 OLI, septembrie 2014
Clasificare Supervizată
Clasificare Supervizata
Algoritmul Maximum Likelihood

## Slide 20
Păduri -> Areale cu vegetație ierboasă
Areale cu vegetație ierboasă -> Spațiu construit
Areale cu vegetație ierboasă -> Păduri
Areale cu vegetație ierboasă -> Ape
Areale cu vegetație ierboasă -> Spațiu construit
Terenuri agricole -> Areale cu vegetație ierboasă
Harta analizei schimbărilor
1987-2014
1987 2014 | Păduri | Areale cu vegetație ierboasă | Terenuri agricole | Spațiu construit | Ape
Păduri |  | 88,6 | 30,2 | 165,9 | 0,08
Areale cu vegetație ierboasă | 10,4 |  | 62,8 | 39 | 0,02
Terenuri agricole | 0,2 | 14,1 |  | 33,3 | 0,3
Spațiu construit | 32,4 | 4,9 | 0,4 |  | 0,06
Ape | 0,2 | 0,09 | 0,03 | 0.07 | 

## Slide 21: Bibliografie
Jensen J., Guptill St., Cowen D., (2012), Change Detection Technology Evaluation, A report to the Geography Division, U.S. Census Bureau;
Mihai B., (2007), Teledetecție, vol I, Editura Universității din București
Mihai B., Săvulescu I., Șandric I., (2007), Change Detection Analysis (1986-2002) of vegetation Cover in Romania, Mountain Research and Development, Vol 27, nr 3, pag. 250-258
Huzui A.E., Călin I., Pătru-Stupariu I, (2012), Spatial pattern analyses of landscape using multi-temporal data sources, Procedia Environmentak Sciences 14, pag. 96-110
www.landsat.usgs.gov
www.landsat.gsfc.nasa.gov

## Slide 22: Vă mulțumesc!