## Slide 1: Landsat 8 specificații tehnice și domenii de aplicabilitate
Rujoiu-Mare Marina-Ramona
Universitatea din București, Facultatea de Geografie
______________________________________
Seminarul “Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”
14-15 noiembrie 2014, Timișoara

## Slide 2: Obiective:
Precizarea scopului și a importanței satelitului Landsat Data Continuity Mision;
Prezentarea specificațiilor tehnice ale LCDM;
Ilustrarea asemănărilor și deosebirilor dintre Landsat 7 ETM+ și Landsat 8 OLI & TIRS;
Dezvoltarea unor aplicații pe imagini satelitare Landsat 8, efectuate prin compararea cu generațiile anterioare de senzori;

## Slide 3: Programul satelitar LANDSAT
Sursa imaginii: NASA
1972 – anul începerii misiunii Landsat;
timp de aproximativ 40 de ani a preluat imagini globale și repetitive ale suprafeței terestre;

## Slide 4: Landsat Data Continuity Mission/ LANDSAT 8
Parteneriat NASA - USGS
Lansarea satelitului LDCM :
11 februarie 2013
Baza aeriană Vandenberg, California
Racheta Atlas V
3 luni perioada de probă – primele arhive 11 aprilie 2013
SCOP: continuarea misiunii de preluare a imaginilor de înaltă calitate pentru observarea Pământului;
NASA a dirijat:
Proiectarea
Construcția
Lansarea
Calibrarea pe orbită
USGS a dirijat:
Operațiunile satelitului
Producerea datelor
Calibrarea post-lansare
Arhivarea datelor
Sursa imaginilor: NASA
Satelitul LDCM
Racheta Atlas V

## Slide 5: SPECIFICAȚII TEHNICE Landsat 7 și Landsat 8
Altitudine de zbor: 705 km;
Inclinația orbitei: 98,25°;
Orbită heliosincronă;
Timpul de parcurgere a unei orbite: 99 minute;
Perioada de revizitare: 16 zile
Durata de viață proiectată: 5 ani
Sistemul de referință al orbitei: WRS (World Wide Reference System)
Dimensiunea unei scene satelitare: 170 km/185 km
Tipul datelor produse: Level 1T (Terrain Corrected)
Formatul de ieșire al datelor: GeoTiff
Proiecția: UTM (Universal Transverse Mercator)
Datum:WGS 84
Orientarea imaginilor: Nord

## Slide 6: SPECIFICAȚII TEHNICE Landsat 7 vs. Landsat 8
 | LANDSAT 7 | LANDSAT 8
Senzori | ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) | OLI (Operational Land Imager) TIRS (Thermal Infrared Sensor)
Arhitectura senzorului | Whisk-broom | Push-broom
Număr de benzi spectrale | 8 | 11
Rezoluția radiometrică | 8-bit | 12-bit
Rezoluția spațială | 30 m visible, NIR, SWIR 15 m pancromatic 60 m TIR | 30 m visible, NIR, SWIR 15 m pancromatic 100 m TIRS
Număr de scene preluate pe zi | 250 | 400

## Slide 7: Landsat 7 vs. Landsat 8 SENZORI
OLI (Operational Land Imager) – senzor push-broom cu aproximativ 7000 de detectori pentru fiecare bandă spectrală, plasați în apropierea planului focal; conține un telescop cu 4 oglinzi; colectează date în spectrul vizibil, infraroșu apropiat, infraroșu de undă scurtă și pancromatic;
Push-broom sensor
Landsat 8
Whisk-broom sensor
Landsat 7
Senzorii push-broom sunt mai senzibili și necesită mai puține piese de mișcare decât senzorii whisk-broom. Permit vizualizarea întregului culoar de scanare și construirea de benzi de date.
Sursa imaginilor: NASA

## Slide 8: Landsat 7 vs. Landsat 8 SENZORI
Banda 1 (Deep-blue “Coastal Aerosol”) – creată pentru a investiga resursele de apă și zonele de coastă; permite investigații precise asupra concentrației de aerosoli din atmosferă;
Banda 9 (Short wave infrared “Cirrus”) – proiectată pentru a obține o detectare mai amplă a norilor Cirrus; indicator al contaminării atmosferice;
Combinație 431 – Gura de vărsare a brațului Sf. Gheorghe, Landsat 8 din 25.08.2014
Banda 9 – Indică prezența norilor,
Landsat 8 din 25.08.2014

## Slide 9: Landsat 7 vs. Landsat 8 SENZORI
TIRS (Thermal Infrared Sensor)
- preia date în două benzi spectrale apropiate din infraroșu termal;
- rezoluția spațială este de 100 m la preluare, dar sunt transformate la rezoluția de 30 m;
- durata de viață a senzorului este de 3 ani;
- are sarcina de a continua scanarea termală și de a sprijini aplicațiile pentru studiul evapotranspirației, monitorizarea consumului de apă asupra terenurilor irigate, etc;
Datele TIRS sunt co-înregistrate cu OLI pentru a se efectua corecții radiometrice, corecții geometrice și corecții ale terenului;
Banda pentru asigurarea calității Band QA – 16 bit; conține informație pentru fiecare pixel: mască de vegetație, mască de apă, mască de gheață/zăpadă, mască pentru norii Cirrus

## Slide 10: Imagini despre LUNĂ colectate de Landsat 8
Sursa imaginii: landsat.gsfc.nasa.gov
Prima imagine asupra Lunii realizată de către senzorul OLI în 26 martie 2013
Datele obținute asupra Lunii pot fi utilizate pentru a urmări stabilitatea instrumentului OLI la bordul LCDM .
Datele sunt utilizate în calibrare, deoarece Luna oferă o sursă de date stabile, fără acoperire a terenului și fără efecte atmosferice.
Datele despre Lună sunt colectate doar pentru calibrare și nu sunt disponibile liber.

## Slide 11: Landsat 7 vs. Landsat 8 BENZI SPECTRALE
Sursa datelor: NASA
8-bit image
12-bit image

## Slide 12: Landsat 7 vs. Landsat 8 BENZI SPECTRALE
Sursa: USGS

## Slide 13: Landsat 7 vs. Landsat 8
Lacul Păltinoasa,Valea Doftana, Prahova
Landsat 7 ETM+ din 8.11.2013
Banda 1, Albastru,Vizibil – 8 bit
Landsat 8 OLI din 16.11.2013
Banda 2, Albastru, Vizibil – 12 bit

## Slide 14: Landsat 7 vs. Landsat 8
Lacul Păltinoasa,Valea Doftana, Prahova
Landsat 7 ETM+ din 8.11.2013
Banda 1, Albastru,Vizibil – 8 bit (0-255)
Landsat 8 OLI din 16.11.2013
Banda 2, Albastru, Vizibil – 12 bit (0-65.635)

## Slide 15: Landsat 7 vs. Landsat 8
Valea Doftanei, Prahova
Landsat 7 ETM+ din 8.11.2013
Filtru de convoluție High-Pass
Banda 1, Albastru
Landsat 8 OLI din 16.11.2013
Filtru de convoluție High-Pass
Banda 2, Albastru

## Slide 16: Landsat 7 vs. Landsat 8
Municipiul Ploiești
Landsat 7 ETM+ SLC-off din 8.11.2013
Combinația 741
SWIR, NIR, Blue
Landsat 8 OLI din 16.11.2013
Combinația 742
SWIR, NIR, Blue

## Slide 17: Landsat 7 vs. Landsat 8
Confluența Prahova – Doftana, în aval de Municipiul Câmpina
Landsat 7 ETM+ din 8.11.2013
PCA, combinația PC4-PC3-PC2
NIR, R, G
Landsat 8 OLI din 16.11.2013
PCA, combinația PC5-PC4-PC3
NIR, R, G

## Slide 18: Landsat 8 OLI & TIRS
Imagine Landsat 8 din 25 august 2014
Insula Mare a Brăilei, partea sudică
Banda 9 Cirrus
Combinația 432
Banda 10

## Slide 19: Îmbunătățirea rezoluției spațiale
Combinație 432,
rezoluție spațială de 30 m
Imagine pan-sharpened, obținută prin utilizarea benzii pancromatic, rezoluție spațială de 15 m
Imagine Landsat 8 din 25 august 2014
Detaliu din municipiul Constanța (faleză și port)

## Slide 20: Landsat 8 - Combinații de benzi
Exemple de combinații de benzi utile în interpretarea geografică:
432 – Culori naturale
764 – Delimitarea zonelor urbane
542 – Identificarea vegetației
654 – Analiza vegetației
652 – Agricultură
765 – Pentrarea atmosferică
562 – Vegetația sănătoasă
564 – Umiditate

## Slide 21: Concluzii
Importanța datelor Landsat 8:
Necesitate pentru continuarea misiunii Landsat;
Rezoluție radiometrică superioară generațiilor anterioare de senzori;
2 senzori (OLI și TIRS) cu arhitectură push-broom;
Noi benzi spectrale: banda 1 Aerosol Coastal
banda 9 Cirrus
banda QA
Pancromaticul are o rezoluție spectrală mai mare;
2 benzi pentru infraroșu termal;
Datele din infraroșu termal (preluate cu o rezoluție spațială de 100 m) sunt transformate la rezoluția de 30 m pentru a fi co-înregistrate cu datele OLI;
Date despre Lună utile în calibrare;
Datele sunt corectate conform WRS;

## Slide 22: Resurse bibliografice:
http://landsat.usgs.gov/
http://www.pancroma.com/
http://landsat.gsfc.nasa.gov/
http://www.geoimage.com
Imaginile utilizate în prezentare au fost descărcate de pe USGS Earth Explorer http://earthexplorer.usgs.gov/

## Slide 23
Vă mulțumesc!