## Slide 1: Tehnici de analize spațiale a modelelor de elevație digitală, utilizate în elaborarea hărților
Universitatea din București
Facultatea de Geografie
Vodă-Marc Ioan-Andrei, anul II, specializarea Cartografie

## Slide 2: Introducere
Lucrarea de față își propune să abordeze și să exemplifice mai exact cum tehnicile de analize spațiale din programele de GIS open-source pot ajuta la elaborarea hărților, utilizând un DEM (Digital Elevation Model).
Programele utilizate au fost Saga GIS și Quanntum GIS.
Această lucrare se adresează în special studenților care se află un nivel de începător în domeniul Sistemelor Informaționale Geografice, ajutându-i la crearea propriilor materiale cartografice, respectiv hărți morfometrice.

## Slide 3: DEM
Un DEM (Digital Elevation Model) reprezintă suprafața terestră în format 3D (coordonate X, Y și Z, în plan – 2D avem doar coordonatele X și Y), dintr-o anumită zonă de interes.
Aceste modele de elevație se pot obține prin mai multe tehnici, precum: vectorizarea curbelor de nivel după altitudine și interpolare, Lidar, fotogrammetrie, stații totale și theodolite etc.
Există mai multe tipuri de DEM-uri, la diferite rezoluții, cum ar fi: Aster Global DEM (rezoluție de 30 de metri); EUDEM (model de elevație digitală asupra Europei, 30, respectiv 25 de metri); SRTM (90 și 30 de metri rezoluție).
Aceste date se pot descărca de pe diferite site-uri, precum: http://earthexplorer.usgs.gov/; http://www.landcover.org/ sau http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eu-dem.

## Slide 4: Analizele spațiale
Analiza spaţială include tehnicile prin care se studiază relaţiile dintre entităţi, din punct de vedere topologic, geometric sau geografic.
Utilizând metodele specifice GIS, avem abilitatea de a relaţiona datele spaţiale cu informaţii despre o anumită caracteristică de pe hartă, dar numai după ce s-a efectuat o bună documentare asupra problemei. Astfel, termenul de ‘analiză spaţială’ este unul complex, înglobând tehnici şi proceduri diversificate, de cele mai multe ori folosite simultan, iar în această prezentare vom lucra cu o serie de analize spațiale efectuate asupra datelor raster de tip DEM.

## Slide 5: DEM-ul utilizat

## Slide 6: Scurt exemplu de analiza spațială

## Slide 7: Datele necesare
Datele cu care vom lucra pe parcursul acestui prezentări, pentru realizarea hărților, sunt:
Modelul digital de elevație;
Hillshade (model 3D al terenului, extras din DEM, în scară de gri);
Un poligon cu arealul municipiului Toplița;
Rețeaua hidrografică vectorizată;
Fragment de hartă topografică pentru vectorizări;
Cvartalul Topliței;
Cotele altimetrice vectorizate;
Rețeaua rutieră principală vectorizată;

## Slide 10: Prima analiză spațială/elaborarea hărții fizice
Binecunoscuta hartă fizică este reprezentarea cartografică 2D a unei anumite zone de interes, ce conține toate elementele geografice și antropice, precum: forme de relief, hidrografia, contrucții etc.

## Slide 11: Clasificarea DEM-ului principal și alegerea paletei de culori

## Slide 13: Importarea DEM-ului în Saga și realizarea analizelor

## Slide 14: Alegea parametrilor

## Slide 15: Datele rezultate (stânga)

## Slide 16: Realizarea altei analize: Declivitatea pantelor
Această analiză redă gradul de înclinare al suprafeței topografice.
Panta reprezintă caracteristica morfometrică ce exprimă gradul de înclinare al suprafeţelor care intră în componenţa formelor de relief. Gradul de înclinare al unei anumite zone pe suprafața terestră poate influența parametrii climatici, unchiul de incidență al radiaței solare (temperatura influențată mai ales asupra pantei).
Deasemenea pantele influențează scurgerea apei din precipitații de pe versanți, inclinarea pantei fiind directă proporțională cu viteza scurgerii apelor pe versant.

## Slide 18: Importarea în QGIS
Am exportat acest raster sub formă de fișier acceptat GDAL, format .tif pentru a-l putea preluca mai departe după diferite reguli cartografice și morfometrice în QGIS.
Suprapunând un hillshade cu transparența de 50%, plus celelalte date vectoriale, a rezultatul următorul proiect:

## Slide 20: Realizarea hărții propriu-zise
După simbolizarea rețelei hidrografice și a cotelor altimetrice, urmează realizarea hărții în Print Composer.
Aici se vor atașa elementele cartografice elementare, precum: titlu, scară grafică și caroiajul coordonatelor.

## Slide 22: Expoziția versanților
Expoziţia suprafeţei terestre se referă la orientarea acesteia faţă de direcţiile cardinale. Astfel, expoziția sau orientarea poate fi determinată prin simpla raportare la direcția nord, dar într-o formă corectă matematică și geografică. Este firesc că este necesar ca pe o astfel de hartă să fie ilustrată și orientarea versanților (și) către celelalte puncte cardinale.
Important de menționat este că acest factor este un important proces geomorfologic, jucând totodată un rol esențial în controlul asupra reflecției radiației solare asupra solului, temperaturilor și precipitațiilor.

## Slide 26: Adâncimea fragmentării reliefului
În Saga, această analiză se numește “Valley Depth”, provenind din limba engleză, iar în limbajul de specialitate se traduce mai exact ”Adâncimea fragmentării reliefului” și este redată de densitatea rețelei hidrografice. Pe scurt, cu cât indicii sunt mai mari, cu atât mai bine indică procesele de eroziune; totodată arătând și distanța de la un punct, până la un interfluviu.

## Slide 30: Lungimea pantei și factorul de adâncime (LS Factor)
Factorul L și factorul S sunt de obicei luate în considerare împreună pentru a combina efectul pantei și a pantei de lungime, care redă eroziunea solului pe o distanță de 22,1 m.
L – factorul lungimii pantei, totuși, valorile pierderilor de sol calculate nu sunt deosebit de sensibile/considerabile la lungimea pantei și diferențele de lungime pantă, mai ales pe suprfațele plane (depinde în mare parte de relief și de zona de interes).
S – abruptul pantei. Reprezintă abruptul pantei asupra eroziunii. Pierderea de sol crește mai rapid cu panta decât în modul în care abruptul o face cu lungimea pantei.

## Slide 33: Concluzii
Cunoașterea acestor hărți morfometrice sau fizice este primordială în realizarea lor, deoarece înainte de a executa astfel de materiale cartografice tematice, trebuie avută o idee de ansablu asupra însemnătății acestor reguli morfometrice.
De asemenea, aceste analize spațiale sunt (cred eu) chiar esențiale pentru studenții care lucrează în programe de GIS, deoarece se pot elabora diferite rastere pentru propriile materiale cartografice, mai ales că aceste date DEM se află la un click distanță pe internet.
Bineînțeles, realizarea unor astfel de analize presupune și cunoașterea elementelor de ”dificultate medie” în programele de GIS.

## Slide 34: Bibliografie
http://www.hexagondesign.net/images/pdf/surface_roughness_jigar_talati.pdf;
http://www.saga-gis.org/saga_tool_doc/2.2.0/ta_preprocessor_6.html;
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/aspect-function.htm;
http://www.iwr.msu.edu/rusle/lsfactor.htm;
https://msu.edu/~xuhui3/index_resultsChall.html
Vă mulțumesc frumos pentru atenție! Întrebări?