## Slide 1: Analiza evoluției sau involuției mediilor geografice, utilizând date satelitare
Vodă-Marc Ioan-Andrei
Giurgiu Diana-Alexandra
Bârsoianu Andrei
Facultatea de Geografie, Universitatea din București
Facultatea de Fizică, Universitatea din București

## Slide 2: Introducere
Nu mai este ceva bizar faptul că lumea în care trăim este într-o continuă mișcare și evoluție. Cu toții suntem din ce în ce mai conectați, iar datele devin din ce în ce mai abundente, mare parte dintre ele fiind și gratuite.
Prin această gamă largă a datelor libere se află și scenele satelitare (bineînțeles, o parte dintre ele) și care se pot descărca de pe internet și prelucra în programe de specialitate; iar scopul acestei lucrări este de a evidenția cum o serie din aceste date pot ajuta la analizarea și monitorizarea unor anumite zone de interes, prin modalități open-source.

## Slide 3: Zona de interes
Procesarea datelor satelitare oferite de programul Landsat, în conformitate cu algoritmii de calcul specifici fiecărei benzi spectrale.
Utilizarea produselor pentru realizarea analizelor asupra elementelor prezente dintr-un anumit areal.
În cazul de față am luat în analiză Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

## Slide 4: Scurt istoric al sateliților Landsat
Programul Landsat este cel mai lung program de monitorizare al Terrei de până acum. Lansat pe 23 iulie 1972 cu denumirea inițială de Earth Resources Technology Satellite, Landsat a ajuns la un număr de opt ediții, din care doar 7 și 8 mai sunt activi, însă datele tuturor sateliților începând din 1972 până în prezent sunt libere.
Fiecare satelit are senzori multispectrali, respectiv benzi multispectrale și diferite rezoluții, exemplu: Landsat 1, rezoluție de 80 m/pixel; Landsat 4, 30 m; Landsat 8 rezoluție de 30 de metri, plus o bandă pancromatică de 15 m.

## Slide 5: Istoric Landsat

## Slide 7: http://earthexplorer.usgs.gov/

## Slide 8: Landsat 1 MSS (scena 28.10.1973)
Orbita la o altitudine de 917 km;
Înconjura Pământul o dată la 18 zile;
O bandă ocupă 185 kmp;
Benzile Landsat 1 MSS, cu rezoluție de 80 de metri:
Banda 4 vizibil-verde (de la 0.5 până la 0.6 µm);
Banda 5 vizibil-roșu (de la 0.6 până la 0.7 µm);
Banda 6 infraroșu apropiat (de la 0.7 până la 0.8 µm);
Banda 7 infraroșu apropiat (de la 0.8 până la 1.1 µm);

## Slide 9: Introducerea datelor în QGIS și plug-in-ul SCP

## Slide 13: Parcul Național Munții Maramureșului
Roșu intens – păduri de foioase;
Roșu deschis – pajiști înverzite;
Verde închis-negru – păduri de conifere;
Albastru verzui-deschis – terenuri arate (mai ales în depresiuni);
Alb – zăpadă;
Verzui – terenuri cu exces de umiditate;
Albastru – lacuri și albii minore de râuri;
Verzui deschis spre alb – așezări umane;

## Slide 14: Landsat TM 5 (scena 02.11.1984)
Lansarea pe data de 1 martie 1984, altitudine de 705 km și înconjura Terra în 16 zile.
Benzi spectrale:
Band 1 Vizibil albastru (0.45 - 0.52 µm) 30 m
Band 2 Vizibil verde (0.52 - 0.60 µm) 30 m
Band 3 Vizibil roșu (0.63 - 0.69 µm) 30 m
Band 4 Infraroșu-apropiat (0.76 - 0.90 µm) 30 m
Band 5 Infraroșu-apropiat (1.55 - 1.75 µm) 30 m
Band 6 Termală (10.40 - 12.50 µm) 120 m
Band 7 Infraroșu-mijlociu (2.08 - 2.35 µm) 30 m

## Slide 15: 4-3-2 infraroșu

## Slide 16: 3-2-1 culori naturale

## Slide 17: Clasificare supervizată

## Slide 18: Rezultatele clasificării în procente
Păduri de foioase și de conifere: 43,28%;
Defrișări sau terenuri agricole: 32,21%;
Spațiu construit: 14,01%;
Rețea hidrografică: 4.03%

## Slide 19: Calcularea histogramei scenă satelitară L5TM (08.09.1994), pe benzile 3-2-1 (natural-color)

## Slide 20: Landsat 7 TM (scena 21.08.2002)
Lansat în 15 aprilie 1999, 705 km altitudinea de orbitare.
Benzi spectrale:
Banda 1 Vizibil albastru (0.45 - 0.52 µm) 30 m
Banda 2 Vizibil verde (0.52 - 0.60 µm) 30 m
Banda 3 Vizibil rosu (0.63 - 0.69 µm) 30 m
Banda 4 Infraroșu-apropiat (0.77 - 0.90 µm) 30 m
Banda 5 Infraroșu-apropiat (1.55 - 1.75 µm) 30 m
Banda 6 Termal (10.40 - 12.50 µm) 60 m
Banda 7 Infraroșu mediu (2.08 - 2.35 µm) 30 m
Banda 8 Panchromatic (PAN) (0.52 - 0.90 µm) 15 m

## Slide 21: Combinație 453 (la o scară mică)

## Slide 22: Exemplu de combinație 453 (zonă fără nori)
Portocaliu intens (bandă optimă 4,5) – păduri de foioase și livezi);
Portocaliu deschis, cenușiu deschis (bandă optimă 4,5) – terenuri arabile înierbate sau pășuni înierbate);
Portocaliu intens-verde (bandă optimă 4,5) – păduri de amestec;
Albăstrui verde-închis (bandă optimă 5) – pajiști subalpine, specifice depresiunilor);
Verde deschis (bandă optimă 5) – terenuri cu acces de umiditate permanentă;
Albastru (bandă optimă 5) – construcții din beton și drumuri;
Negru – albii de râuri și lacuri;
Alb-albastru (bandă optimă 5) – construcții din cărămidă;

## Slide 23: Combinația 742 pe Sighetul Marmației
Roz închis (banda optimă 7) – pajiști și terenuri slab acoperite cu vegetație;
Verde deschis (banda optimă 4) – păduri de foioase, terenuri acoperite cu cartofi, livezi, pășuni în depresiune;
Verde închis-cafeniu (2,7) – păduri de conifere;
Violet (7) – drumuri asfaltate și construcții din beton;
Albastru închis (2) – albii minore;
Roz închi-cenușiu (2,7) – terenuri dezgolite cu acoperire de umiditate ridicată;
Verde-cenușiu (4,7) – terenuri înierbate cu acoperire de umiditate ridicată;

## Slide 24: Scena satelitară Landsat 8 OLI (05.09.2015)
Lansat pe 11 februarie 2013, altitudine de 705 km, înconjoară Terra în 17 zile;
Benzi multi spectrale:
Banda 1 – Aerosol (0.43-0.45 micrometri) 30 m;
Banda 2 – Albastru (0.45-0.51 micrometri) 30 m;
Banda 3 – Verde (0.53-0.59 micrometri) 30 m;
Band 4 – Roșu (0.64 - 0.67 micrometri) 30 m;
Band 5 – Infraroșu apropiat (NIR) (0.85 - 0.88 micrometri) 30 m;
Band 6 - SWIR 1 (1.57 - 1.65 micrometri) 30 m;
Band 7 - SWIR 2 (2.11 - 2.29 micrometri) 30 m;
Band 8 – Panchromatic (0.50 - 0.68 micrometri) 15 m;
Band 10 - Thermal Infrared (TIRS) 1 (10.60 - 11.19 micrometri) 100 * (30) m;
Band 11 - Thermal Infrared (TIRS) 2 (11.50 - 12.51 micrometri) 100 * (30) m;

## Slide 28: Concluzii
Aplicațiile pe datele oferite de sateliții Landsat (sau orice alt tip de satelit) pot genera analize spațiale în diferite domenii, precum evoluțiile sau involuțiile (în acest caz ale unui anumite mediu geografic).
Astfel de modalități pot fi utilizate în orice domeniu și pot ajuta la luarea de decizii, politici de protecție a mediilor ce au avut de pierdut/involuat pe măsura trecerii timpului.
Bineînțeles că astfel de analize de bază (precum combinații de benzi spectrale sau clasificări de pixeli) presupun cunoașterea unor noțiuni de teledetecție și GIS pentru ca rezultaele să fie optime.

## Slide 29: Vă mulțumim pentru atenție!